OPIS

WYMAGAŃ W ZAKRESIE URZĄDZENIA RÓWNOWAŻNEGO URZĄDZENIU

OPISANEMU W PROJEKCIE BUDOWLANYM (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ) JAKO „WINDA” (PKT 3 OPISU DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU)

| Wyszczególnienie | Charakterystyka – opis |
| --- | --- |
| dźwig | elektryczny, bez maszynowni, linowy |
| udźwig | min. 800 kg |
| ilość przystanków | 3 |
| ilość dojść | 3 – rozmieszczone dwustronnie |
| prędkość dźwigu | ok. 1 m/s |
| wysokość podnoszenia | 3,7 m |
| drzwi kabinowe | automatyczne teleskopowe, o wymiarach: min. 900 x min. 2000 mm, ze stali nierdzewnej „satyna”, wyposażone w napęd regulowany oraz w kurtynę świetlną |
| drzwi szybowe | automatyczne teleskopowe, o wymiarach: min. 900 x min 2000 mm, ze stali nierdzewnej „satyna”, 2 szt., o odporności ogniowej EI60 |
| kabina dźwigu | - przelotowa pod kątem 90o; - wykonanie: ściany ze stali nierdzewnej „satyna”, oświetlenie energooszczędne, oświetlenie awaryjne (min. 2h), podłoga wyłożona wykładziną przeciwpoślizgową niepalną, poręcz ze stali nierdzewnej, lustro; - wyposażenie: panel dyspozycji z wyświetlaczem cyfrowym, wyposażony w przyciski z grafiką Braille’a, dźwiękową i świetlną sygnalizację przeciążenia kabiny, gong, wentylator, VOX – system komunikatów głosowych |
| wymiary kabiny | min. 1400 x min. 1400 mm |
| kasety wezwań | ze stali nierdzewnej „satyna”, z podświetlanymi przyciskami, sygnalizacja kierunku dalszej jazdy, piętrowskazywacz na przystanku podstawowym |
| sterowanie | mikroprocesorowe, elektroniczne, wyświetlanie usterek w języku polskim, z wyświetlaczem typu LCD na sterowniku w szafie sterowej |
| komunikacja ze służbami ratowniczymi | w technologii GSM – karta SIM użytkownika |
| dojazd w przypadku zaniku zasilania | do przystanku z automatycznym otwarciem drzwi |
| napęd | elektryczny, falownikowy, bezreduktorowy |
| wymiary szybu, podszybia, nadszybia | zgodnie z PROJEKTEM BUDOWLANYM |
| wentylacja maszynowni i szybu | grawitacyjna nawiewno-wywiewna |
| maszynownia | bez maszynowni (napęd w nadszybiu) |